# FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELL’IMPIANTO

# Premessa

La presente relazione descrive le opere e forniture necessarie alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Osini.

Dovrà essere realizzato un impianto di videosorveglianza che consenta di monitorare le seguenti aree:

- Municipio;

- Edificio delle scuole elementari e medie;

- Edificio della scuola materna;

- Edificio destinato a Centro di Aggregazione Sociale;

- S.P. n. 11 in corrispondenza dell’incrocio con la via Sardegna;

- S.P. n. 11 in corrispondenza dell’incrocio con la via di accesso al cimitero.

Oggetto della fornitura sarà il sistema di videosorveglianza attivo e funzionante, i collegamenti (radio e/o in fibra ottica, o altro), gli apparati attivi di connessione, l’hardware e il software di gestione degli impianti, e la garanzia e assistenza gratuita per anni uno.

Il presente documento definisce i criteri progettuali del sistema e le caratteristiche tecniche minime di alcuni degli apparati necessari alla realizzazione dell’impianto.

# Caratteristiche tecniche minime del sistema

Questo documento definisce le caratteristiche tecniche e funzionali minime degli apparati che possono comporre l’impianto in grado di consentire la videosorveglianza da una postazione centralizzata. In via generale, tale sistema consentirà di fornire agli operatori la supervisione sullo stato del territorio: si potrà ad esempio conoscere in tempo reale l’impatto della presenza di traffico, di blocchi della circolazione, di eventuali incidenti e il controllo di manifestazioni ed eventi. Gli operatori potranno controllare dalla centrale operativa la programmazione delle telecamere ed il loro movimento in modo da poter selezionare la visuale più idonea per l’osservazione dei fenomeni in atto nel luogo da monitorare.

Gli obiettivi che il committente si prefigge di raggiungere con l’implementazione di tale sistema possono essere sintetizzati come segue:

- garanzia di un controllo effettivo del territorio;

- gestione centralizzata e supervisione globale dalla centrale operativa presso il Municipio in Pizza Europa n. 1;

- visione di una o più telecamere contemporaneamente in tempo reale;

- videoregistrazione dei segnali video di ciascuna telecamera in tempo reale per un numero di giorni dipendente dalla capacità degli hard disk ( non inferiore a sette );

- possibilità di visionare le immagini registrate;

- possibilità di controllo da un centro remoto;

- possibilità di implementare l’impianto con altre telecamere.

Scopo principale che si prefigge il sistema di monitoraggio è dunque quello di poter visualizzare dalla centrale operativa la situazione degli edifici pubblici sopra e il controllo della circolazione viaria. Monitorare significa poter controllare visivamente con telecamere a colori gestite da remoto, per mezzo di sistemi wireless, cavi in fibra ottica o altri,  dedicati allo scopo ed altri sistemi meglio specificati di seguito.

# Architettura generale

Il sistema da realizzare è composto da un impianto di almeno sei telecamere ( fisse e “dome” ), di cui almeno n. 2 di tipo “Dome”, collocate strategicamente nelle aree da sorvegliare e da una postazione di controllo presso la centrale operativa presso la sede Municipale sita in Piazza Europa n. 1 a Osini.

Le aree da sorvegliare sono le seguenti:

- Municipio;

- Edificio delle scuole elementari e medie;

- Edificio della scuola materna;

- Edificio destinato a Centro di Aggregazione Sociale;

- S.P. n. 11 in corrispondenza dell’incrocio con la via Sardegna;

- S.P. n. 11 in corrispondenza dell’incrocio con la via di accesso al cimitero.

Il collegamento, video e dati bidirezionale, fra tutte le telecamere e la postazione di centrale di controllo è basato sulla costruzione di una rete cittadina (MAN) su cui veicolare il protocollo TCP/IP con l’utilizzo di vettori, quali fibra ottica, radio Wi-Fi o altro, in funzione delle caratteristiche della tratta da percorrere.

Presso il centro di controllo dovrà essere collocato un PC, collegato con interfaccia ethernet alla stessa rete MAN, su cui è installato un software che permette la teleprogrammazione delle telecamere e le “Dome”, la visualizzazione di tutti i segnali video in tempo reale, il brandeggio e il controllo delle ottiche delle “Dome”, la videoregistrazione, su hard disk, di tutti i segnali video con possibilità di parametri diversi per ciascuna telecamera, la visione differita di una o più telecamere.

L’alimentazione elettrica dovrà essere derivata dalle utenze intestate al Comune presenti negli edifici sopra elencati.

L’architettura del sistema risulta così strutturata:

- Telecamere;

- Rete wireless, in fibra ottica o altro;

- Software di gestione, visualizzazione e registrazione;

- PC per la gestione del sistema.

## 1. Caratteristiche minime delle telecamere.

Le telecamere fisse e le “Dome” devono essere tutte a colori con funzione day&night. Le “Dome” devono essere dotati di brandeggio orizzontale e verticale ad alta velocità, con rotazione continua su 360° ed una precisione di 0,5° sui preset, in modo da potersi posizionare su una qualsiasi delle inquadrature reimpostate in meno di un secondo.

### Caratteristiche minime delle telecamere fisse sulla SP 11

- Sensore da 1/2” con una risoluzione ≥ 1280x960 pixel;

- Funzione Day&Night;

- Tempo di esposizione con illuminazione 0,2 lux ≤ 1/60 sec.

- Tempo di esposizione con illuminazione 0,005 lux ≤ 1 sec.,

- Sensibilità minima: 0,005 lux;

- Video Motion Detection = Sensore per il rilevamento del movimento;

- Temperature di utilizzo -20° +60°;

- Compensazione controluce;

- Bilanciamento automatico del bianco;

- Protezione IP 65;

- Passaggio cavi interno alla staffa;

### Caratteristiche minime delle telecamere fisse sul Centro di Aggregazione Sociale

- Sensore CCD a 1/3” a trasferimento di linea, elementi immagine attivi 752x582;

- Funzione Day&Night;

- Sensibilità minima: 0,005 lux;

- Video Motion Detection = Sensore per il rilevamento del movimento;

- Temperature di utilizzo -20° +60°;

- Compensazione controluce;

- Bilanciamento automatico del bianco;

- Protezione IP 65;

- Passaggio cavi interno alla staffa;

### Caratteristiche minime delle “Dome”

- Sensore CCD a ¼” a trasferimento di linea, 4 CIF;

- Zoom ottico 35X;

- Zoom digitale 12X;

- Funzione Day&Night;

- Messa a fuoco automatica;

- Bilanciamento del bianco;

- Sensibilità minima  ≤ 0,008 lux;

- Brandeggio a 360° continui, inclinazione 0 + 90° dal piano orizzontale;

- Protezione IP65;

- Temperatura di esercizio, da da -20 a +60° C;

- Funzione autotrack per il rilevamento del movimento;

2. Caratteristiche minime rete wireless

### Caratteristiche minime in caso di utilizzo di trasmettitori wireless

- Collegamento audio video dati senza fili attraverso una trasmissione digitale;

- Banda radio 5 GHz

- Antenna integrata da ≥ 14 dBi;

- Protezione IP65;

- Temperature d’esercizio da –20°C a +60°C.

## 3. Caratteristiche minime software di gestione, visualizzazione e registrazione

Il software è il componente che permette il corretto uso dell’impianto di videosorveglianza. Esso, installato su PC collegato alla MAN, si interfaccia con tutte le telecamere installate e ne permette la visualizzazione e la registrazione delle immagini. Esso si compone di due parti: la parte server dedicata al lavoro in background e la parte client che rappresenta la vera e propria interfaccia utente.

### Caratteristiche minime del Network Video recorder

- L’applicativo nDVR si compone di un Server e di uno o più Client;

- L’applicativo Server e i Client possono essere installati sullo stesso PC o su differenti PC a seconda di come si vuole configurare il sistema;

#### PARTE SERVER (SSM)

Il Software applicativo comprende le seguenti funzionalità:

- Archiviazione di tutti i parametri dell’intero sistema;

- Creazione dinamica delle connessioni relative a tutti gli apparati del sistema per quanto concerne il video, l’audio, i dati e i contatti;

- Controllo continuo per l’individuazione dei link mancanti;

- Ricezione di tutti i tipi di evento di allarme nel sistema e azioni conseguenti a questi come definito dall’Utente;

Il Server (SSM) utilizza una tabella oraria per una facile ricerca di un dato evento;

- SSM  fornisce un metodo di protezione per le archiviazioni dei files audio/video e per il sistema di database contro gli accessi di rete e gli accessi utente non autorizzati;

- Possibilità di registrare in tre modalità distinte a seconda dell’esigenza:

- Continuativa;

- Su allarme (motion detection o evento definito dall’Utente);

- Manuale (registrazione avviata dall’Utente).

#### PARTE CLIENT (CSA)

Il Client consiste di un’applicazione di programmazione (Configuration Tool), un’applicazione per il monitoraggio (Monitor) e un’applicazione di riproduzione e gestione delle immagini registrate (Archive Player).

L’applicazione di configurazione permette all’utente di definire tutti i particolari di funzionamento come meglio si adatta elle proprie esigenze.

Sono infatti previste le seguenti minime possibilità di personalizzazione:

- Possibilità di amministrare il sistema da qualunque punto della rete;

- Possibilità di regolare la qualità video, banda passante richiesta dal singolo apparato, Frame Rate per la telecamera sia in monitoraggio che in riproduzione;

- Possibilità di abilitare la funzione audio su ogni singolo apparato remoto
Possibilità di variare la configurazione delle porte audio, dati, di allarme e contatti a seconda delle proprie esigenze;

- Possibilità di titolazione completa di tutti gli apparati remoti e aggiunta di descrizioni;

- Possibilità di suddividere le telecamere in gruppi con diversi livelli Utente;

- Possibilità di definire la modalità di registrazione per ogni singola telecamera, (allarme, motion detector o continuativa);

- Pieno supporto di registrazione a fasce orarie per tutte le telecamere con possibilità di definire orari e tipologia di registrazione;

- Funzione di monitoraggio sulle fasce orarie programmate per evitare conflitti o errori di definizione delle stesse;

- Pieno supporto di tutte le funzioni possibili conseguenti allarmi interni/esterni;

- Pieno supporto delle funzioni Pan-Tilt-Zoom per l’implementazione di telecamere brandeggiabili con la massima semplicità;

- Pieno supporto per la creazione di Utenti di diversi livelli per limitare gli accessi e le possibilità di configurazione.

L’applicazione Monitor deve prevedere tutte le caratteristiche per il monitoraggio di video e audio attraverso le seguenti funzioni:

- Possibilità di visualizzare da 1 a 16 canali sullo stesso monitor VGA tramite schermate in multiplexing di semplice navigazione;

- Pieno supporto nella programmazione di ciclate video tra diversi formati di visualizzazione con tempi di permanenza personalizzabili;

- Pieno supporto dell’audio;

- Facile navigazione per l’Utente tra le diverse applicazioni tramite un singolo click;

- L’Utente con un livello adeguato deve poter facilmente controllare le funzioni di Pan-Tilt-Zoom, iris, focus, relé delle “Dome” e presets.  Possibilità di programmare preset e patterns a piacere;

- L’Utente con un livello adeguato può avviare o interrompere la registrazione, inserire dei bookmark per una facile individuazione di un evento durante la riproduzione;

- Possibilità di visualizzazione di tutti gli eventi;

- Possibilità di usare Joystick per il brandeggio delle telecamere invece del mouse o di un monitor a tatto.

L’applicazione archivio deve consentire di rivedere e gestire tutte le immagini memorizzate con tutte le seguenti caratteristiche:

- Pieno supporto oltre che della riproduzione video, anche dell’eventuale audio;

- Possibilità di archiviazione dei file su più PC tramite l’applicazione Server;

- Possibilità di riproduzione classica, frame by frame, o veloce per adattarsi alle esigenze del singolo Utente;

- Possibilità di riproduzione tramite diversi Server eventualmente presenti in modo trasparente e sicuro;

- Ricerca rapida con filtri di aiuto per la riproduzione di file video/audio conseguenti ad eventi di allarme;

- Possibilità di salvare e/o stampare immagini comprese di data e ora;

- Pieno supporto di tutte le funzioni per l’esporto dei file video per la loro revisione e stoccaggio su diversi media, (CD, DVD, floppy....).

## 4. Caratteristiche minime Hardware

CPU ≥ 1,8GHz e 2 GB di RAM, hard drive min 2 x 500 GB in modalità RAID1 o comunque adeguato per una registrazione alla massima qualità possible di alemno 7 giorni, Masterizzatore DVD DL, Monitor LCD 19", UPS 1500 VA.

# Altri requisiti

Tutti gli apparecchi dovranno essere dotati di certificazione che ne attestino la conformità alle leggi e norme vigenti ( es. marcatura CE, notifica ai sensi della direttiva 99/5/CEE per le apparecchiature radio, ecc. ).

•Il sistema garantirà nel tempo il costante mantenimento della qualità del segnale video, anche al variare delle condizioni atmosferiche e ambientali; in particolare, tutte le apparecchiature installate in campo aperto dovranno essere alloggiate in custodie climatizzate, se necessarie, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema anche per temperature inferiori allo 0°C, e con un adeguato grado di protezione IP non inferiore a IP65.

Il sistema dovrà essere inoltre dotato di gruppi di continuità, adeguatamente dimensionati, per garantire la continuità di erogazione di energia elettrica alle apparecchiature installate.

La società dovrà inoltre garantire pieno supporto all’amministrazione comunale per l’adeguamento del DPS  e di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/03 e/o altre normative vigenti.

# IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Bruno Caboi)